## Slide 1: Rappresentazione dei Numeri

## Slide 2: Rappresentazione dei numeri
Naturali
Interi
Reali

## Slide 3: Reali
Virgola fissa
Virgola mobile
Nota: la rappresentazione dei reali sarà un’approssimazione perché si possono avere infinite cifre decimali

## Slide 4: Virgola Fissa

## Slide 5: Esempio
Base 10:
157,97 = 1⋅102 + 5⋅101 + 7 + 9⋅10-1 + 7⋅10-2
Base 2: p=5 e f=3
00101 011 ->
0⋅24 + 0⋅23 + 1⋅22 + 0⋅21 + 1⋅20 + 0⋅2-1 + 1⋅2-2 + 1⋅2-3
-> 4 + 1 + 1/4 + 1/8 = 5,375

## Slide 6: Virgola Fissa: Analisi
Adatta solo a casi particolari in cui l’intervallo di valori da rappresentare è noto a priori
Inadatta nella maggior parte delle applicazioni scientifiche o finanziarie
Astronomia: massa dell’elettrone
0,0 … 0 9
27

## Slide 7: Reali
Virgola fissa
Virgola mobile
Nota: la rappresentazione dei reali sarà un’approssimazione perché si possono avere infinite cifre decimali

## Slide 8: Virgola Mobile

## Slide 9: Base 2
00101.010⋅20 (non è normalizzata)
mantissa ∉[20, 21[
001.01010⋅210 (normalizzata)
mantissa ∈[20, 21[

## Slide 10: Vantaggi della Rappresentazione in Virgola Mobile
Rappresentare con poche cifre numeri molto grandi
Rappresentare con precisione numeri molto piccoli

## Slide 11
Codifica dei caratteri
Codifica delle istruzioni
Codifica di figure

## Slide 12: Caratteri
Repertorio. Insieme dei caratteri considerati, definito mediante i nomi dei caratteri e magari una loro rappresentazione visiva
Numero di codice. Tabella in cui ciascun carattere del repertorio è messo in corrispondenza 1-a-1 con un insieme di numeri naturali
Codifica. Un metodo per associare a ciascun numero di codice una sequenza di bit che poi sono utilizzabili per la trasmissione o la memorizzazione elettronica
Nel caso più semplice ogni carattere ha un numero tra 0 e 127 e la codifica è semplicemente la codifica binaria del numero in 7 bit

## Slide 13: Codifica ASCII
American Standard Code for Information Interchange
Serve per rappresentare caratteri (sia visibili che alcuni caratteri di controllo)
7 bit per carattere, dunque si possono rappresentare 27 = 128 caratteri diversi

## Slide 14: Tabella dei Codici ASCII

## Slide 15: Vantaggi e limitazioni del codice ASCII
ASCII è un codice “antico” e (ad eccezione di alcune variati nazionali pressoché in disuso) molto sicuro;
purtroppo:
  i caratteri internazionali di numerose lingue europee non sono contemplati
  per non parlare delle lingue asiatiche per le quali il numero di simboli è elevatissimo
La standardizzazione è importante: nella trasmissione e memorizzazione elettronica i caratteri sono rappresentati da bit ed è importante che il “trasmettitore” e il “ricevitore” adottino le stesse convenzioni !

## Slide 16
Codifica dei caratteri
Codifica delle istruzioni
Codifica di figure

## Slide 17: Istruzioni + Dati
Algoritmi = istruzioni che operano su dati
Per scrivere un programma è necessario rappresentare istruzioni e dati in maniera che l’esecutore automatico possa
  Memorizzare dati e istruzioni
  Manipolare dati e istruzioni

## Slide 18: Istruzioni
Quali e quante sono le istruzioni da codificare?
Istruzioni aritmetiche:
Codice Istruzione
01100000 ADD
01100100 SUB
CODICE OPERATIVO

## Slide 19: Oltre al codice operativo
… è necessario far riferimento ai dati per completare l’esecuzione dell’istruzione
Es: addizione: è necessario che sia specificato dove leggere i due operandi da sommare e dove scrivere il risultato.
Il numero dei dati da specificare è variabile in funzione
delle istruzioni

## Slide 20
Codifica dei caratteri
Codifica delle istruzioni
Codifica di figure

## Slide 21: Figure
Si procede ad una linearizzazione:
Fissare un insieme di colori (al limite 2: bianco e nero)
Ogni colore viene codificato con una sequenza di cifre (0 & 1 per il bianco e nero)
Dividere il piano in quadrati (pixel da picture element)
Ogni pixel viene associato ad un colore
Quanto più è grande il numero di pixel tanto più è accurata la rappresentazione della figura

## Slide 22: Esempio

## Slide 23: Figure

## Slide 24: Figure

## Slide 25: Altro esempio

## Slide 26: Altro esempio
Poiché una sequenza di bit è lineare, si deve definire una convenzione per ordinare i pixel della griglia
Assumiamo che i pixel siano ordinati dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra

## Slide 27: Altro esempio
Quella che si ottiene nella codifica è un'approssimazione della figura originaria
Se riconvertiamo la stringa:
  0000000011110001100000100000
in immagine otteniamo

## Slide 28: Altro Esempio
La rappresentazione sarà più fedele all'aumentare del numero di pixel, ossia al diminuire delle dimensioni dei quadratini della griglia in cui è suddivisa l'immagine

## Slide 29: Risoluzione
Il numero di pixel in cui è suddivisa un'immagine si chiama risoluzione e si esprime con una coppia di numeri:
Esempio:
  640 × 480 pixel
  (orizzontali × verticali)